## Slide 1
本章主要讨论：
运算器
控制器
数据通路结构
与外部的连接
指令的执行过程
CPU组成
CPU工作原理
第3章 CPU子系统

## Slide 2
aa
ab
ac
ad
ae
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3
3.1 概 述
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
模型机CPU内部结构

## Slide 4
1、运算部件
2、寄存器组
3、微命令产生部件
4、时序系统
5、CPU内部数据通路结构
3.1.1 CPU的基本组成：
由CPU内总线将这些部件连接起来，实现部件之间的信息交换。

## Slide 5
1.运算部件
任务：对操作数进行加工处理。
基本组成如下：
输入逻辑
输出逻辑
ALU
输入逻辑
操作数
操作数
运算结果

## Slide 6
2.寄存器组
任务：暂存控制信息和数据信息。
基本类型如下：
（1）通用寄存器组
可由CPU通过程序访问，在指令中可为这组寄存器分配各自的编号，可编程访问指定编号的寄存器。
作用：提供操作数、存放运算结果，提供地址指针、基址、变址、计数器等。
早期：D触发器；现在：中规模集成度RAM构成寄存器组，一个单元作一个寄存器，有单口和双口之分。

## Slide 7
（2）暂存器
特征：无编号，不能被CPU编程访问。
目的：用来暂存产生的中间过程数据，以避免破坏通用寄存器的内容。
（3）指令寄存器（IR）
用途：用来存放正在执行的指令，它的输出包括操作码信息、地址信息等，是产生微命令的主要逻辑依据。通常在主存的数据寄存器和指令寄存器之间建立直传通路，以提高速度。

## Slide 8
（4）程序计数器（PC）
用途：指示指令在存储器中的存放位置。
00FF
PC
00FF
注意：取指结束后，PC内容增加以指示下一条指令地址，增加量取决于现行指令所占存储单元数。
指令1
指令2
…
内存

## Slide 9
（5）程序状态字寄存器（PSW）
主要用途：
记录现行程序的运行状态和指示程序的工作方式。
特征位
也叫标志位，用来反映当前程序的执行状态。指令执行后，CPU根据执行结果设置相应特征位，作为决定程序流向的判断依据，常见有5种。另有编程设定位。
进位
C
溢出
V
零位
Z
负位
N
奇偶
P
特征位，自动设置

## Slide 10
编程设定位
PSW中某些位或字段由CPU编程设定，以决定程序的调试、对中断的响应、程序的工作方式等。
跟踪位
T
允许中断
I
程序优
先级段
工作方
式字段
注意：IR,PC,PSW等寄存器属于控制部件，用来存放控制信息。

## Slide 11
（6）地址寄存器（MAR）
用途：CPU访问主存时，先要找到存储单元，因此设置地址寄存器来存放被访问单元的地址。从内存中读时，先将有效地址送入MAR。
（7）数据缓冲寄存器（MBR）
用途：存放CPU与主存之间交换的数据。无论是从主存读出的数据，还是写入主存的数据，都要经过MBR。

## Slide 12
3.控制器及控制方式
功能：负责对指令进行译码，并且发出为完成每条指令所要执行的各操作的控制信号。
按产生微命令的方式，可以分为两类：
组合逻辑控制方式
微程序控制方式
指令分步执行：取指令、取源操作数、取目的操作数、执行运算、存放结果等阶段。

## Slide 13
时序系统
时钟脉冲、时钟周期、节拍信号与有关控制条件相结合，产生所需的各种工作脉冲。
定义：周期、节拍、脉冲等信号称为时序信号，产生时序信号的部件则称为时序发生器或时序系统，由一个振荡器和一组计数分频器组成。
振荡器：一个脉冲源，输出频率稳定的主脉冲，也称为时钟脉冲，为CPU提供时钟基准。
时钟脉冲经过一系列计数分频，产生所需的节拍（时钟周期）信号或更长的工作周期（机器周期）信号。

## Slide 14
4.CPU内部的数据通路结构
（1）单组内总线、分立寄存器结构
移位器
R0
Rn
ALU
选择器A
选择器B
R0…Rn
R0…Rn
内总线

## Slide 15
（2）单组内总线、集成寄存器结构
移位器
R0
R2
ALU
暂存器C
暂存器D
内总线
…
Rn

## Slide 16
（3）多组内总线结构
特点：设置多组数据总线

## Slide 17
3.1.2 CPU的工作原理
1、CPU的主要功能
处理指令
执行操作
控制时间
处理数据
CPU的工作过程：
取指令
指令译码
指令执行
后续工作

## Slide 18
2、CPU的外部连接

## Slide 19
3、CPU控制信息传送的方式
程序输入输出方式
中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 20
3.1.3 CPU的指令集
1、CISC
2、RISC（Reduced Instruction Set Computer）
CISC（Complex Instruction Set Computer,即复杂指令集计算机）早期的计算机部件比较昂贵，主频低，运算速度慢。为了提高运算速度，不得不将越来越多的复杂指令加入到指令系统中，以提高计算机的处理效率，这就逐步形成复杂指令集计算机体系。
RISC（reduced instruction set computer，精简指令集计算机）是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，起源于80年代的MIPS主机（即RISC机），RISC机中采用的微处理器统称RISC处理器。

## Slide 21
CISC存在以下一些问题：
1）2/8规律
CISC各种指令的使用频率悬殊，20%简单指令高频率使用，约占整个程序80%；而有80%刚好相反。
2）VLSI制造工艺困难
为实现大量复杂的指令，控制逻辑极不规整，给VLSI工艺造成很大困难。
3） DRAM 的发展使CISC不再必须
早期大量使用微程序技术以实现复杂的指令系统。70年代后期，大量用DRAM做主存，使主存与控制存储器的速度相当，从而使许多简单指令没有必要用微程序来实现（改用子程序）。

## Slide 22
RISC特点：
①指令条数少；
②指令的长度固定，指令格式和寻址方式种类比较少；
③只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行。

## Slide 23
3.1.4 CPU的发展
①第1阶段，1946-1970（非微处理器）
特点：电子管和晶体管CPU阶段，体积大、功耗高、集成度低、运算速度慢。
②第2阶段，1971-1973（进入微处理器时代）
特点：中小规模集成电路，4位或8位微处理器。
③第3阶段，1974-1977：8位中高档微处理器。
④第4阶，1978-1984：16位微处理器。
⑤第5阶段，1985-1992，32位微处理器。

## Slide 24
⑥第6阶段，1993-2002，32位微处理器，工艺改进，指令集更丰富。
⑦第六阶段，2003-2004，64位单核。
⑧第七阶段，2005-现在，64位多核处理器为主。

## Slide 25
3.2 指令系统
指令：让计算机执行某种操作的命令。
指令系统：一台计算机所能执行的全部指令。
本节主要讨论：指令格式
寻址方式
指令类型

## Slide 26
3.2.1 指令格式
指令基本格式
操作码OP 地址码 D
一个
一个或几个
1、指令中的基本信息
1）操作码
2）操作数或操作数地址
3）存放运算结果的单元
4）后继指令地址

## Slide 27
2、 地址结构
指令中提供的地址
存储单元地址码
寄存器编号
（1）指令提供地址的方式
显地址方式
隐地址方式
:指令中明显指明地址。
:地址隐含约定,不出现在指令中。
直接或间接给出
使用隐地址可以减少指令中的地址数，简化
地址结构。

## Slide 28
（2） 地址结构的简化
操作数地址
四地址结构指令
格式：
OP D1 D2 D3 D4
结果地址
下条指令地址
功能：
(D1)OP(D2) D3
(D4) 下条指令
用指令计数器PC指示下一条指令地址。

## Slide 29
三地址结构指令
格式：
操作数地址
OP D1 D2 D3
结果地址
下条指令地址
功能：
转移时，用转移
地址修改PC内容。
(D1)OP(D2) D3
(PC) + 1 PC

## Slide 30
源/目的
二地址结构指令
格式：
OP D1 D2
目的/源
功能：
(D1)OP(D2) D2/D1
(PC) + 1 PC

## Slide 31
双操作数：
一地址结构指令
格式：
OP D1
隐含约定
单操作数：
功能：
零地址结构指令
格式：
(D1)OP(A) A
(PC) + 1 PC
OP(D1) D1
(PC) + 1 PC
OP
功能：
用于堆栈或特殊指令操作。

## Slide 32
（1） 定长操作码
各指令OP的位置、位数固定相同。
（2）扩展操作码
各指令OP的位置、位数不固定，根据需要
变化。
3、操作码结构
(设置扩展标志)。
（3）复合型操作码
操作码分为几部分，每部分表示一种操作。
例.某机算逻指令
0 1 2 3 4 5 6 7 8 15
基本操作 进位 移位 回送 判跳 操作数

## Slide 33
例. 指令字长16位，可含有3、2、1或0
个地址，每个地址占4位。
操作码 地址码
15~12 11~8 7 ~4 3 ~0
0000 X Y Z
1110 X Y Z
...
...
...
...
1111 0000 Y Z
1111 1110 Y Z
...
...
...
...
三地址指令 15条
二地址指令 15条
1111 1111 0000 Z
1111 1111 1110 Z
...
...
...
...
一地址指令 15条
1111 1111 1111 0000
1111 1111 1111 1111
...
...
...
...
零地址指令 16条

## Slide 34
2、指令字长
定长指令格式
变长指令格式
便于控制
合理利用存储空间
CISC化
RISC化
:从增强指令系统功能出发,指令功能复杂。
:从提高指令执行效率出发,指令功能简单。
80%与20%规律：
80%的指令是简单指令，占运行时间的20%。
20%的指令是复杂指令，占运行时间的80%。

## Slide 35
练习：
假设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，
指令有零地址、一地址、二地址3种格式。
1）设操作码固定，若零地址指令有M种，
一地址指令有N种，则二地址指令最多有多少种？
2）采用扩展操作码技术，二地址指令最多有几种？
3）采用扩展操作码技术，若二地址指令有P条，
零地址指令有Q条，则一地址指令最多有多少种？

## Slide 36
1. 对操作码编码方法
1）等长编码
①每条指令的编码位数相等
②编码位数L的确定与指令条数N相关。
L =log2N 例：N=7 L=3
③特点：
Ⅰ)编码规整，使控制器译码机构简单。
Ⅱ)当指令使用频度不同时，不利于等效平均编码长度的减少，从而不利于信息的传递效率。
等长法用于RISC（精简指令系统计算机）中
指令格式的优化

## Slide 37
2）Huff man压缩编码法
①基本思想
Ⅰ)频度高的指令用短码表示。
Ⅱ)频度低的指令用较长码表示。
②Huff man-A方案编码树的绘制要点：
1将指令按频 度从低到高，左到右顺序排列； 2选取两个概率最小的节点合并成一个概率值是二者之和的新节点，并按照合并后的概率重新排序； 3重复2，直至全部节点合并完毕（最后的根节点值为1）； 4每个节点都有2个分支，分别用0和1表示； 5从根节点开始，逐级下移，到达属于每条指令的概率节点，把沿线所经过的代码组合起来，得到相应指令的操作码编码。

## Slide 38
每条指令的使用频度之和为1，即

## Slide 39
③编码形成
编码树上，结点与结点之间，结点与指令之间规则地加1，0。
每条指令均从根结点出发，沿最短路径指向指令，依次收集途中数码，即形成编码。
④特点
Ⅰ)在指令的使用频度不相同时，有利于降低信息等效平均编码长度，有利于提高信息的传送效率。
Ⅱ)不同位数编码类型太多，使控制器的译码复杂。
⑤信息等效平均码长L的计算

## Slide 40
3）扩展编码法
①基本思想：即要考虑频度不同时，用不等长编码，又要考虑减少不同位数编码类型，使译码机构不要太复杂，采用多余一位进行扩展。
②两位扩展
Ⅰ）3/3/3方案
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 1 3
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

## Slide 41
Ⅱ）2/4/8方案
0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 1
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1

## Slide 42
③三位扩展
Ⅰ）7/7/7方案
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
┇ 7 ┇ 7 ┇ 7
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

## Slide 43
0 0 0 0 0 0 0 0 0
┇ 4 1 0 0 ┇ 1 0 0 ┇
0 1 1 0 1 1 0 1 1
┇ ┇ 16 1 0 0 ┇ ┇
0 00 0 0 0
1 1 1 ┇ 1 1 1 ┇
0 1 1 0 1 1
┇ ┇ ┇ 64
0 0 0
Ⅱ）4/16/64方案 1 0 0 ┇
0 1 1
1 1 1 ┇ ┇
0 0 0
1 1 1 0 1 1

## Slide 44
例：某机7条指令使用频度分别为0.45，0.3，0.15，0.05，0.03，0.01，0.01， 画Huffman-A方案的树结构，分别用等长法，H-A方案，扩展法进行编码，并分别计算各种方案编码的平均码长。
（ 0.45+0.3+0.15+0.05+0.03+0.01+0.01= 1 ）

## Slide 45
Ii
Pi
等长法
H-A
扩展法
OP
li
OP
li
OP
li
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
0.45
0.30
0.15
0.05
0.03
0.01
0.01
000
001
010
011
100
101
110
3
0
10
110
1110
11110
111110
111111
1
2
3
4
5
6
6
00
01
10
2
1100
1101
1110
1111
4
信息等效平均码长L
3
1.97
2.2
解：

## Slide 46
3.2.2 常见寻址方式
指寻找操作数地址或操作数的方式。
常见寻址方式：
1、立即寻址
2、直接寻址
3、间接寻址
4、变址类

## Slide 47
操作码OP 立即数S
（1） 立即寻址
指令直接给出操作数。
1. 常见寻址方式
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
数在指令中，其长度固定、有限。
数在基本指令之后，其长度可变。
用来提供常数、设置初值等。助记符用I表示。

## Slide 48
操作码OP 有效地址D
（2） 直接寻址
指令直接给出操作数地址。
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在R中)
主存直接寻址
（绝对寻址）
定长格式
D的位数有限,
限制访存范围
变长格式
基本指令
DL
DH
D的位数可覆盖
整个存储空间
S =（D）

## Slide 49
操作码OP 寄存器号R
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在M中)
寄存器直接寻址
格式
R所占位数少；
访问R比访问M快
格式
S =（R）
用于访问固定的存储单元或寄存器。
（3）间接寻址
指令给出操作数的间接地址。
主存间接寻址
操作码OP 间接地址D
D=0030
0060
...
0060
S
...
S =((D))
M
间址单元
地址指针

## Slide 50
操作码OP 寄存器号R
寄存器间接寻址
格式
R所占位数少；R可提供全字长地址码；
修改R内容比修改M内容快。
格式
S =((R))
指针不变(由指令指定)，指针内容可变，使同一指令可指向不同存储单元，以实现程序的循环、共享，并提供转移地址。
堆栈间接寻址
操作码OP 堆栈指针SP
S =((SP))
M
R=02
0040
0040
S
...
...
...
地址指针
SP
S
M
0070
栈顶

## Slide 51
SP既可出现在指令中，也可隐含约定。
（4）变址、基址寻址及其变化
SP
栈顶
M
S
...
...
...
低
高
如堆栈向上生成
压栈：
SP自动减1，再存数。
-(SP)，自减型间址。
先取数，SP再自动加1。
(SP)+，自增型间址。
出栈：
指令给出一个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
格式
变址寻址
操作码OP RX D

## Slide 52
D的位数有限，若不能提供全字长地址码，会使访存空间受到限制。
变址寄存器号
例. 用变址方式访问一组连续区间内的数组元素。
S =((RX)+ D)
D为存储区首地址；
(RX)为所访单元距离首址的长度；
RX初值为0，每访问一个单元，(RX)+1。
格式
操作码OP RX D
形式地址
修改量
基准地址
D=首址
n-1
...
0
1
2
...
D+1
D+2
D+n-1
...

## Slide 53
格式
（D的位数只需覆盖一个较小的存储区间）
基址寻址
基址寄存器号
4K
指令给出一个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
操作码OP RB D
位移量
S =((RB)+ D)
基准地址
相对于基址的位移
Rb
M
...
...
…
…
Rb
4K
改变Rb的内容，程序能访问存储空间中任何一个定长区间(4K)。

## Slide 54
便于访问二维数组中某类
指定的元素。
变址与基址的区别：
变址：指令提供基准量(不变)，R提供修改量(可变)；适于处理一维数组。
基址：指令提供位移量(不变)，R提供基准量(可变)；用于扩大有限字长指令的访存空间。
4K
4K
Rb
M
...
...
…
…
Rb
学生姓名
性别
性别
年龄
年龄
学生姓名
性别
年龄
D=1
D=2
…

## Slide 55
或隐含指定
S =((RB)+(RX)+ D)
格式
基址+变址
基址寄存器号
指令给出两个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
位移量
操作码OP RB RX D
变址寄存器号
便于处理两维数组。
格式
相对寻址
指令给出位移量，PC当前的内容与位移量之和为有效地址。
位移量
操作码OP PC ±D
S =((PC)±D)
有效地址相对PC上下浮动,给编程带来方便。

## Slide 56
格式
● 页面寻址
指令给出位移量，PC的高位部分与位移量拼接，形成有效地址。
位移量
操作码OP PC D
或隐含指定
S =((PC)H，D)
[例]M为64KB，划分为256页，每页256B。
页号
页内地址
用于页式管理存储系统。
寻址速度快，适于组织程序模块，
有效利用存储空间。
PC
0165H
017CH
7C
...
...
...
S

## Slide 57
总结：
寻址方式、有效地址及访问次数

## Slide 59
指令的不同分类标准：
(1)按指令格式：
PDP-11, 单、双操作数指令等；
(2)按操作数寻址方式：
IBM 370,
RR型（寄存器-寄存器）
RX型（寄存器-变址寄存器）
…
(3)按指令功能：
传送、访存、I/O、算数逻辑运算、程序控制、处理机控制等
3.2.3 指令的功能和类型

## Slide 60
数据传输类指令
源地址对应的存储单元
数 据
数据传送指令主要包括取数指令、存数指令、传送指令、字节交换指令、清累加器指令、堆栈操作指令等等。
这类指令主要用来实现主存和寄存器之间，或寄存器和寄存器之间的数据传送。
目的地址对应的存储单元

## Slide 61
设计时需要考虑：
（1）规定传送范围
例. DJS-100系列：
80X86：
IBM370：
R M
R M，
R R
R M，
R R，
M M

## Slide 62
（2）指明传送单位
[例]用操作码说明(VAX-11)：
用地址量说明(80X86)：
MOVB
8
MOV AX，BX (16)
MOVW
16
MOVL
32
MOV AL，BL (8)
MOV EAX，EBX (32)
（3）设置寻址方式
在寻址方式的设置上几乎不受限制，能比较集中地反映指令系统各种寻址方式的实现。

## Slide 63
输入/输出(I/O)指令
各种信息
主机 外设
设计时需考虑：
(1)I/O指令的功能扩展
如何用通用I/O指令实现对各种具体设备的控制？
I/O指令中留有扩展余地
指令中某些字段编码事先不定义，需要时再约定其含义。
用于外设种类、数量不多的场合。

## Slide 64
如何设置控制/状态寄存器是接口设计的关键。
主机用输出指令或传送指令将具体设备的控制命令按约定的代码格式送往接口中的控制寄存器，向外设发出命令。
外设的状态信息也以某种格式放在接口的状态寄存器中，主机用输入指令或传送指令从状态寄存器中取出有关信息进行查询、分析。
I/O接口中设置控制/状态寄存器

## Slide 65
外设单独编址
I/O地址空间不占主存空间，可与主存空间重叠。
=1 访问存储器
=0 访问I/O端口
需设置标志区分访问对象，如
编址到寄存器：为每个寄存器(I/O端口)分配独
立的端口地址；
I/O指令中给出端口地址。
M/IO
（2）主机对外设的寻址方式
I/O端口
寻找I/O接口中的寄存器的方式。
如何为I/O端口分配地址？

## Slide 66
外设统一编址
I/O端口占据部分主存空间。
常将存储空间的低端分配给主存单元，高端分配
给I/O端口，以示区分。
编址到寄存器
设置专用I/O指令
针对单独编址，用I/O指令访问I/O端口。
指令中说明输入/输出操作，并给出端口地址。
：为每个寄存器(I/O端口)分配总线地址；访问外设时，指令中给出 总线地址。
（3）I/O指令设置方式
显式I/O指令

## Slide 67
用传送指令实现I/O操作
针对统一编址，用访存指令访问I/O端口，不设专用的I/O指令。
隐式I/O指令
通过I/O处理机进行I/O操作
CPU执行简单I/O指令控制IOP
(启动、停止、查询、清除)
两级I/O指令
I/O处理机执行I/O操作指令
(输入、输出等)

## Slide 68
（2）逻辑运算指令
实现对代码位的设置、测试、清除、修改等。
异或
与
或
利用“与”运算实现按位测试；
利用“与”运算实现按位分离；
利用“与”运算实现位清除；
利用“异或”运算实现位修改；
利用“异或”运算判符合；
设置时需考虑操作数类型、符号、进制等，运算结束后设置相应状态标志。
（1）算术运算指令
算术逻辑运算指令

## Slide 69
主要作用：控制程序流程。
（1）转移指令
程序控制指令
（2）转子指令与返回指令
转子：操作码+子程序入口
无条件转移
条件转移
循环
：操作码 转移地址
：操作码 转移地址 转移条件
：转移条件为循环计数值
返回：操作码+返回地址
同一条返回指令应能提供多个不同的返回地址（条件返回），
一般用堆栈存放返回地址。

## Slide 70
SP
主程序
子程序A
子程序B
D1
D2
...
...
D1
SP
D2
主程序
子程序A
子程序B
D1
D2
子程序A
D3
SP
SP
D3
多重转子
递归调用
子程序不复杂，支持多重转子和递归调用。
SP

## Slide 71
（3）软中断指令
程序
自陷指令
表示不同的功能调用
…
调试程序
……
…
早期主要用于程序的调试。
现在常常用于系统功能调用。
以INT n的形式出现在程序中。

## Slide 72
（4）控制处理机某些功能的指令
（5）面向操作系统的指令
如CPU状态字标志位的清除、修改，空操作指令NOP、暂停HLT、等待WAIT、总线锁定LOCK等。
操作系统专用，如访问系统寄存器、检查保护属性、存储管理等。

## Slide 73
3.3 运算部件和运算器
解决思路：
复杂运算
四则运算
加法运算
解决方法：
在加法器的基础上，增加移位传送功能,并选择输入控制条件。
需解决的关键问题：
如何以加法器为基础，实现各种运算处理。

## Slide 74
3.3.1加法单元
1. 加法单元的输入和输出
加法单元 i
Ai Bi Ci-1
Ci
∑i
（本位操作数）
（低位进位）
（本位进位）
（本位和）
一个输入为1时:
∑i为1，Ci为0；
两个输入为1时:
∑i为0，Ci为1；
三个输入为1时:
∑i为1，Ci为1。

## Slide 75
2. 全加器
（1）逻辑一
∑i = (Ai + Bi) + Ci-1
Ci = AiBi + (Ai + Bi)Ci-1
Ci
∑i
Ai Bi Ci-1

## Slide 76
（2）逻辑二
∑i = (Ai + Bi) + Ci-1
Ci = Ai + Bi + (Ai + Bi)Ci-1
Ci
∑i
Ai Bi Ci-1
Ai Bi

## Slide 77
3.3.2 加法器与进位链逻辑
1.并行加法器
（1）特点：各位同时相加。
例. 先看一个8位数相加的例子
（2）影响运算速度的主要因素
进位信号的传递
C0
0
0
0
0
∑8
∑7
∑2
∑1
A8 B8 A7 B7 A2 B2 A1 B1
1 0 1 0 1 0 1 0
1
1
1
1
1
1

## Slide 78
令 Gi = AiBi
Pi = Ai + Bi 、Ai + Bi 、Ai + Bi
2. 并行加法器的进位链
（1）进位链的基本逻辑关系
所以 Ci = Gi + Pi Ci-1
进位产生函数
进位传递函数（进位条件）
本地进位、绝对进位
条件进位、传递进位
Ci = AiBi + (Ai + Bi)Ci-1、
= AiBi + (Ai + Bi)Ci-1、
= AiBi + (Ai + Bi)Ci-1

## Slide 79
（2）串行进位
特点：进位信号逐位形成。
设n位加法器
1）逻辑式
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2C1
Cn = Gn + PnCn-1
2）结构举例
C2 G2 P2 C1 G1 P1 C0
Gi Pi
Ai Bi Ai Bi

## Slide 80
（3）并行进位
特点：各位进位信号同时形成。
设n位加法器
1）逻辑式
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2C1
= G2 + P2G1 + P2P1C0
Cn = Gn + PnCn-1
= Gn + PnGn-1 + …+ PnPn-1…P2P1C0
n + 1 项

## Slide 81
2）结构举例
Ai Bi
Gi
G2 P2 G1 P1
C0
C2 C1
⊕
Pi
Ai Bi

## Slide 82
（4）组内并行、组间并行
设16位加法器，4位一组，分为4组：
4位
4位
4位
4位
第4组 第3组 第2组 第1组
C16 ~ C13 C12 ~ C9 C8 ~ C5 C4 ~ C1
C0
C16 C12 C8 C4
分级（2级）同时进位

## Slide 83
1）第1组进位逻辑式
组内：
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2G1 + P2P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1C0
组间：
C4 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1
+ P4P3P2P1C0
GI
PI
所以 CI = GI + PIC0

## Slide 84
2）第2组进位逻辑式
组内：
C5 = G5 + P5CI
C6 = G6 + P6G5 + P6P5CI
C7 = G7 + P7G6 + P7P6G5 + P7P6P5CI
组间：
C8 = G8 + P8G7 + P8P7G6 + P8P7P6G5
+P8P7P6P5CI
GⅡ
PⅡ
所以 CⅡ = GⅡ + PⅡCI

## Slide 85
3）第3组进位逻辑式
组内：
C9 = G9 + P9CⅡ
C10 = G10+P10G9+P10P9CⅡ
C11 = G11+P11G10+P11P10G9+P11P10P9CⅡ
组间：
C12 = G12+P12G11+P12P11G10+P12P11P10G9
+P12P11P10P9CⅡ
GⅢ
PⅢ
所以 CⅢ = GⅢ + PⅢ CⅡ

## Slide 86
4）第4组进位逻辑式
组内：
C13 = G13+P13CⅢ
C14 = G14+P14G13+P14P13CⅢ
C15 = G15+P15G14+P15P14G13+P15P14P13CⅢ
组间：
C16 = G16+P16G15+P16P15G14+P16P15P14G13
+ P16P15P14P13CⅢ
GⅣ
PⅣ
所以 CⅣ = GⅣ + PⅣCⅢ

## Slide 87
5）各组间进位逻辑
CI = GI + PIC0
CⅡ = GⅡ + PⅡCI
CⅢ = GⅢ + PⅢ CⅡ
CⅣ = GⅣ + PⅣCⅢ
= GⅡ + PⅡGI + PⅡPIC0
= GⅢ + PⅢ GⅡ + PⅢ PⅡGI + PⅢ PⅡPIC0
= GⅣ + PⅣ GⅢ + PⅣPⅢ GⅡ
+ PⅣ PⅢ PⅡGI + PⅣPⅢ PⅡPIC0

## Slide 88
6）结构示意
∑4 1
~
∑8 5
~
∑12 9
~
∑16 13
~
组间进位链
A8. . . . A5
B8 . . . . B5
A4 . . . . A1
B4 . . . . B1
A12 . . . . A9
B12 . . . . B9
A16 . . . . A13
B16 . . . . B13
Co
CⅣ
GⅣ PⅣ GⅢ PⅢ GⅡ PⅡ GI PI
C3 ~ 1
C15 ~ 13 C11 ~ 9 C7 ~ 5
CⅢ CⅡ CI
7）进位传递过程
Ai、Bi、C0
A8. . . . A5
B8 . . . . B5
A4 . . . . A1
B4 . . . . B1
A12 . . . . A9
B12 . . . . B9
A16 . . . . A13
B16 . . . . B13
Co
GⅣ、PⅣ….GI、PI、
GⅣ PⅣ GⅢ PⅢ GⅡ PⅡ GI PI
C3 ~ 1
CⅣ
CⅢ CⅡ CI
CⅣ、CⅢ、CⅡ、CI
C15 ~ 13 C11 ~ 9 C7 ~ 5
C15 ~ 13、C11 ~ 9、C7 ~ 5
C3 ~ 1
第1步
第2步
第3步

## Slide 89
3.3.3 ALU部件
加法器
选择器
选择器
控制信号
控制信号
操作数
操作数
输入组合
输入组合
ALU

## Slide 90
以SN74181芯片（4位片ALU）为例。
1. ALU的组成
（1）一位逻辑
1位加法器（求和、进位）
1位输入选择器（1对与或非门 ）
1个公共控制门（算术或逻辑运算）

## Slide 91
M Ci-1
⊕
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
Fi
⊕
Xi
Yi

## Slide 92
1
0
控制信号M:
做逻辑运算
做算术运算
控制产生Gi、Pi
控制形成多种输入组合
控制信号S3S2S1S0
输入端：
操作数Ai、Bi
低位进位Ci-1

## Slide 93
S3 S2 输出Xi S1 S0 输出Yi
0 0
0 1
1 0
1 1
1
Ai+Bi
Ai+Bi
Ai
0 0
0 1
1 0
1 1
Ai
AiBi
AiBi
0
教材的表3-2：

## Slide 94
2. 运算功能
16种算术运算功能，16种逻辑运算功能
参见教材的表3-3。

## Slide 95
3. ALU的进位逻辑
（1）组间串行
16 13
C12
12 9
C8
8 5
C4
4 1
C0
C16
Cn+4 Cn
（2）组间并行
74181
CIII
74181
CII
74181
CI
74181
C0
74182并行进位链
GI
PI
P G

## Slide 96
3.3.4 运算器组织
独立结构
小型存储
器结构
单口
双口
寄存器组
独立R、双口RAM用多路选择器作为ALU的输入逻辑，
单口RAM用锁存器作为ALU的输入逻辑。

## Slide 97
1 、带多路选择器的运算器
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
R0
Rn
R0. . . Rn R0. . . Rn
内部总线（单向）
特点：
R各自独立；
可同时向ALU提供两个操作数；
采用单向内总线。

## Slide 98
2 、带输入锁存器的运算器
特点：
单口RAM不能同时向ALU提供两个操作数；
用锁存器暂存操作数；
采用双向内总线。
移位器
ALU
锁存器
锁存器
内部总线（双向）
R0
Rn
通用寄存器组（小型存储器）

## Slide 99
3 、位片式运算器
特点：
用双口RAM（两地址端、两数据端）作通用寄存器组，可同时提供数据；
用多路选择器作输入逻辑，不需暂存操作数；
ALU增加乘、除功能，用乘商寄存器存放乘数、乘积或商。
例. 4位片运算器粗框
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
DO
RAM
Di
B 地址
A 地址
Cn
DB
DA
G、P
控制信息
Cn+4
乘商寄存器
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

## Slide 100
3.4 CPU模型的设计
（简易的16位CPU）

## Slide 101
CPU设计步骤
拟定指令系统
确定总体结构
安排时序
拟定指令流程和微命令序列。
形成控制逻辑
格式、寻址方式、指令类型设置
寄存器、ALU、数据通路设置
画流程图(寄存器传送级)
列操作时间表
组合逻辑：列逻辑式，形成逻辑电路
微程序：按微指令格式编写微程序

## Slide 102
3.4.1 模型机指令系统
1.指令格式
指令字长16位，采用寄存器型寻址，指令中给出寄存器号。
（主存容量为64K×16位）
结合高级语言，考虑CPU应该有哪些基本类型的指令？？

## Slide 103
双操作数指令格式：
4 3 3 6
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
目的地址
源地址
单操作数指令格式：
4 3 3 3 3
转移指令格式：
15 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0
转移地址
转移条件
操作码 寄存器号 寻址方式 方式 N′Z′V′C′
操作码 寄存器号 寻址方式 未使用（可扩展）
目的地址

## Slide 104
CPU可编程访问的寄存器：
寻址方式 编码 助记符 定义
2.寻址方式
寄存器寻址
通用寄存器R、指令计数器PC、堆栈指针SP、程序状态字PSW
000
R
（R）为操作数
寄存器间址
001
（R）
（R）为操作数地址
自减型寄存器间址
010
-(R)
-(SP)
(R)-1为操作数地址
(SP)-1为栈顶地址
(表3-2)

## Slide 105
寻址方式 编码 助记符 定义
101
(PC)+
(R)+d为有效地址
（R）为操作数地址，
立即/自增型寄存器间址
011
(R)+
访问后(R)+1
(SP)+
(SP)为栈顶地址，
出栈后(SP)+1
(PC)为立即数地址，
取数后(PC)+1
变址/相对寻址
X(R)
X(PC)
(PC)+d为有效地址
跳步
110
SKP
跳过下条指令执行

## Slide 106
操作码 助记符 含义
3.指令操作类型
用于数传、堆栈、I/O操作
0000
MOV
传送
0001
ADD
加
0101
EOR
异或
双操作数指令
0110
COM
求反
1011
SR
右移
单操作数指令
1100
JMP
转移
1100
RST
返回
1101
JSR
转子
(表3-5)

## Slide 107
0 0 0 0 0
5 4 3 2 1 0
转移地址
无条件转
JMP 寄 寻 方式 N′Z′V′C′
0 0 0 0 1
无进位转
(C=0)
0 0 0 1 0
无溢出转
(V=0)
0 0 1 0 0
数非零转
(Z=0)
0 1 0 0 0
数为正转
(N=0)
1 0 0 0 1
有进位转
(C=1)
1 0 0 1 0
有溢出转
(V=1)
1 0 1 0 0
数为零转
(Z=1)
1 1 0 0 0
数为负转
(N=1)
条件满足，转向转移地址；否则顺序执行。
(表3-6)

## Slide 108
隐含约定：转子时返回地址压栈保存。
15 12 11 9 8 6 5 0
子程序入口地址
RST SP （SP）+
JSR 寄 寻 方式 N′Z′V′C′
5 4 3 2 1 0

## Slide 109
模型机CPU的总体架构
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑

## Slide 110
3.4.2 基本部件和数据通路
1.部件设置
可编程寄存器（16位）
通用寄存器：
R0(000)、R1(001)
R2(010)、R3(011)
PC(111)
4 3 2 1 0
允许中断（开中断）
（可扩展） I N Z V C
堆栈指针：
SP(100)
指令计数器：
程序状态字：
PSW(101)
（1）寄存器

## Slide 111
暂存器C
非编程寄存器（16位）
:暂存来自主存的源地址或源数据。
暂存器D
:暂存来自主存的目的地址或目的数。
指令寄存器IR
地址寄存器MAR
数据寄存器MDR
:存放现行指令。
实现CPU与主存的接口

## Slide 112
(2) 运算部件设置
ALU
选择数据来源
选择器A
选择器B
移位器
:实现直送、左移、右移、字节交换
（16位）

## Slide 113
2.总线与数据通路结构
为了使数据传送控制简单、集中，采用以
ALU为中心的总线结构。
（1）组成
包括四个部分：
ALU部件、寄存器组、内总线、CPU与系统总
线的连接

## Slide 114
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
（2）特点
ALU为内部数据传送通路的中心；
寄存器采用
内总线采用单向数据总线(16位)；
分立结构；

## Slide 115
与系统总线
的连接通过
MAR、MDR实现。
MDR
输入
输出至DB
输出至ALU的B门
输出
从内总线输入
从DB输入
(打入)
(置入)
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑

## Slide 116
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
置入
DB
IR
M
DB
IR
4.各类信息传送途径
（1）指令信息
（2）地址信息

## Slide 117
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
1）指令地址
2）指令地址加1
PC
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
PC
打入
A
ALU
移
内
MAR
PC
A
ALU
移
内
PC
C0
C0
打入

## Slide 118
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
PC
R0
打入
B
ALU
移
内
PC
3）转移地址
寄存器寻址：
寄存器间址：
R0
打入
B
ALU
移
内
MAR
AB
M
DB
置入
MDR
B
MAR
MDR
MDR
移、
内
PC
ALU

## Slide 119
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
R0
R1
4）操作数地址
寄存器寻址：
寄存器间址：
R0
打入
B
ALU
移
内
MAR
MAR
R1

## Slide 120
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
变址：
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
R0
PC
A
ALU
移
内
MAR
AB
M
DB
移
内
C
PC
M
M
MDR
MDR
B
C
MDR
B
ALU
R0
R0
C
ALU
C
A
B
移
内
MAR

## Slide 121
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
R0
打入
B
ALU
移
内
R1
DB
M
DB
MDR
B
MDR
MDR
移、
内
R2
ALU
R1
R0
打入
B
ALU
内
MDR
（3）数据信息
1）R
R：
2）R
M：
3）M
R：
R2
M

## Slide 122
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
M(源)
R0
MDR
MDR
MDR
DB
内
I/O
ALU
4）M
M：
5）R
I/O：
C
打入
DB
MDR
内
C
ALU
(计算目的地址)
DB
M
C
ALU
内
MDR
(目的)
C
A
I/O

## Slide 123
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR
R0
B
ALU
移位器
内总线
DB
MDR
MDR
DB
DMA方式：
I/O
打入
I/O
MDR
内
R0
ALU
I/O
6）I/O
R
7）I/O
M
M

## Slide 124
4.微命令设置
(1)数据通路
操作：
ALU功能选择：
ALU输入选择：
输出移位选择：
结果分配：
R0
A、
R0
B、
S3S2S1S0、M、C0
不移、左移、
CPR0、CPC、CPMAR、
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑

## Slide 125
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
(2)访M、I/O
操作：
读 R
地址使能 EMAR
写 W
置入MDR SMDR，
1
MAR向AB送地址
0
00 MDR与DB断开,
MAR与AB断开
R=1读 W=1写
置入IR SIR

## Slide 126
3.4.3 组合逻辑控制方式
和指令流程
（结合时序、指令流程、微命令等）

## Slide 127
微命令
发生器
…
微命令序列
译码
器
…
I/O状态
控制台信息
状态寄存器
PSW
时序系统
指令寄存器
IR
地址形成
部件
程序计数器
PC
主存
运算器
时序
信号
操作码
寻址方式
组合逻辑控制器原理图

## Slide 128
即时序信号与操作的关系
指令周期
● 采用三级时序系统：
工作周期1
工作周期2
工作周期n
……
时钟周期1
时钟周期2
时钟周期m
….
…..
……….
(节拍1)
(节拍2)
(节拍m)
工作脉冲1
工作脉冲2
工作脉冲k
一、时序控制方式

## Slide 129
● 时序关系：
晶振输出
工作周期1
工作周期2
工作周期3
时钟T1
工作脉冲P
时钟T2
指令周期
控制不同阶段操作时间
控制分步操作时间
对微操作定时
取指
执行
取数
取出指令
修改PC
打入IR
打入PC

## Slide 130
1.同步控制方式
②特点：有明显时序时间划分，时钟周期长度固定，各步操作的衔接、各部件之间的数据传送受严格同步定时控制。
③优缺点：时序关系简单，时序划分规整，控制
不复杂； 控制逻辑易于集中，便于管理。时间安
排不合理。
④应用场合：用于CPU内部、设备内部、系
统总线操作(各挂接部件速度相近，传送时间确
定，传送距离较近)。
①定义：
各项操作受统一时序控制。
由CPU或其他设备提供

## Slide 131
2.异步控制
①定义：各项操作按不同需要安排时间，
不受统一时序控制。
②特点：无统一时钟周期划分，各操作间的衔接
和各部件之间的信息交换采用异步应答方式。
例.异步传送操作
● 主设备：
申请并掌握总线权的设备。
● 从设备：
响应主设备请求的设备。
总线
主
从
发/接
接/发

## Slide 132
主设备获得总线控制权
● 操作流程：
主设备询问从设备
主设备发送/接收数据
主设备释放总线控制权
从设备准备好？
Y
N
主设备输出端与总线连接
主设备输出端与总线断开

## Slide 133
时间安排紧凑、合理。
但控制复杂。
③优缺点：
④应用场合：
用于异步总线操作(各挂接部
件速度差异大，传送时间不确定，传送距离
较远)。

## Slide 134
3.同步方式的变化
指令周期长度可变，时钟周期长度不变。
可用计数器指示时钟周期数的变化。
①不同指令安排不同时钟周期数
②总线周期中插入延长周期
经总线传送一次数据所用的时间(送地址、读/写)
总线周期长度可变，时钟周期长度不变。

## Slide 135
总线周期(4T)
例.一个总线周期包含4个时钟周期
时钟
T1
T3
T2
T4
送地址
读/写数据
结束
同步方式
时钟
T1
T3
T2
T4
T4
T4
Tw
送地址
读/写数据
结束
总线周期(5T)
扩展同步方式

## Slide 136
③同步方式引入异步应答
以固定时钟周期作为时序基础，引入异步
方式中的应答思想。
例.8088最大模式，用一根总线请求/应答线实现总线权的转移。
设备请求总线权
请求/应答
CPU使用总线
CPU使用总线
CPU使用总线
设备使用总线
设备
设备
CPU
CPU响应，
总线权交设备
CPU
设备释放总线权
CPU
设备
若干时钟
若干时钟

## Slide 137
二、组合逻辑控制器的时序系统
（1）工作周期划分
取指周期FT
用于指令正常执行
源周期ST
目的周期DT
执行周期ET
中断周期IT
DMA周期DMAT
用于I/O传送控制
依靠不同的时间标志,让CPU分步工作,通常采用工作周期、时钟周期和工作脉冲三级时序。
问题：运行中，是否必须知道当前处于的周期？

## Slide 138
方法：设置6个触发器分别作为周期的状态标志
1 工作周期开始
0 工作周期结束
在整个指令周期中，任何时候必须、且只能有一
个工作周期状态标志为“1”。

## Slide 139
1）取指周期(FT)
从M取出指令并译码，
公共操作
修改PC。
取指结束时，按操作码和寻址方式(R/非R寻址)
转相应工作周期。
按寻址方式(非R寻址)形成源地址，从M取出源操
作数，暂存于C。
2）源周期(ST)

## Slide 140
3）目的周期(DT)
4）执行周期(ET)
按寻址方式(非R寻址)形成目的地址，或从M取出
目的操作数，暂存于D。
按操作码完成相应操作(传送、运算、取转移地址
送入PC、返回地址压栈保存)；
后续指令地址送入MAR。

## Slide 141
5）中断周期(IT)
关中断、保存断点和PSW、转服务程序入口。
IT指CPU响应中断请求后，到执行中断服务程序前。
6）DMA周期(DMAT)
DMAT指CPU响应DMA请求后，到完成一次数据传送的时间。
DMA控制器接管总线权，控制数据直传。
由硬件完成

## Slide 142
1）时钟周期时间：
一次从M读出，并经数据通路传送的操作；或
一次数据通路传送操作；或
一次向M写入的操作
（2）时钟周期(节拍)T
1微秒
完成一步操作：
模型机以访存时间作为一步操作时间。
设置一个总线周期的长度等于一个时钟周期，可根据需要扩展。

## Slide 143
2）时钟周期数：
每个工作周期第一拍T=0，
每开始一个新节拍T计数，
工作周期结束时T清0。
一个工作周期中的时钟数可变。
用计数器T控制节拍数
将计数值译码，可产生节拍电位。

## Slide 144
每个时钟周期结束时设置一个脉冲。
（3）工作脉冲P
1µS
时钟周期T
工作脉冲P
打入寄存器
进行时序转换
（周期状态设置/清除
时钟T计数/清除）

## Slide 145
2.CPU控制流程
FT
双
单
转
SR
ST
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
SR
Y
N
Y
N
源操作数非寄存器寻址

## Slide 146
3.指令流程图与操作时间表
（1）取指周期FT
拟定指令流程：
初始化时置入FT，
确定各工作周期中每拍完成的具体
操作（寄存器传送级）。
列操作时间表：
列出每一步操作所需的微命令及产
生条件。
1）进入FT的方式
程序正常运行时同步打入FT。
2）流程图
FT0：
PC+1 PC
M IR

## Slide 147
（2）传送指令
FT0：
M IR，
1）流程图（源地址在后，目的地址在前）
例1：
MOV R1，R0；
源数
ET0：
R0 R1
PC MAR
ET1：
例2：
MOV(R1),(R0)；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ST0：
R0 MAR
ST1：
M MDR C
DT0：
R1 MAR
目的地址
ET0：
C MDR
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC

## Slide 148
同步控制是（ ）。
只适用于CPU控制的方式
只适用于外围设备控制的方式
由统一时序信号控制的方式
所有指令执行时间都相同的方式
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 149
在浮点运算中，对阶操作是指( )。
小阶增大，尾数左移
大阶减小，尾数左移
小阶增大，尾数右移
大阶减小，尾数右移
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 150
简化地址结构的方法为( )。
堆栈寻址方式
立即寻址方式
间接寻址方式
隐地址方式
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 151
在CPU中，存现行指令的寄存器是（ ）。
堆栈指针
指令寄存器
程序状态字寄存器
地址寄存器
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 152
欲采用181和182芯片构成一个32位的ALU，采用组内并行、组间并行进位链，则需要181芯片 [填空1] 片，182芯片 [填空2] 片。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 153
形式地址
取源操作数，
暂存于C，
需5步。
PC+1 PC
ST0：
PC MAR
DT1：
M MDR C
DT0：
C MDR
源数
ET0：
C+R0 MAR
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC
例3：
MOV X(R1),X(R0)；
FT0：
M IR
M MDR C
ST1：
ST2：
ST3：
ST4：
PC MAR
M MDR D
形地
PC+1 PC
DT2：
DT3：
D+R1 MAR
目的地址
取目的地址，
暂存于MAR，
需4步。
源数送存储器，
需3步。

## Slide 154
FT0：
M IR
例：
MOV -(SP) ，(R1)；
R1 MAR
M MDR C
PC+1 PC
ST0：
SP-1 SP、MAR
ST1：
DT0：
ET1：
MDR M
PC MAR
ET2：
ET0：
C MDR

## Slide 155
（3）双操作数指令
取目的数，暂存于D。
例：
ADD X(R1) ，(PC)+ ；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
立即数
ST0：
PC MAR
ST1：
M MDR C
ST2：
PC+1 PC
DT0：
PC MAR
DT1：
M MDR D
DT2：
PC+1 PC
形式地址
DT3：
D+R1 MAR
DT4：
M MDR D
目的数
ET0：
C+D MDR
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR

## Slide 156
（4）单操作数指令
FT0：
M IR，
例：
COM -(R0)；
DT0：
R0-1 R0
、MAR
DT1：
M MDR D
ET0：
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC
D MDR

## Slide 162
（5）转移-返回指令JMP/RST
SKP
R
（R）
（R)+
按R指示从M取转移地址,修改R。
（SP)+
X(PC)
执行再下条指令。
从R取转移地址。
按R指示从M取转移地址。
从堆栈取返回地址,修改SP。
以PC內容为基准转移。
（RST）
转移条件不满足，程序将顺序执行。
转移条件满足，按寻址方式获得转移地址。

## Slide 163
FT0：
M IR，
例1：
JMP R0；
SP+1 SP
、MAR
M MDR PC
ET0：
ET1：
SP MAR
ET2：
R0 PC
PC+1 PC
例2：
RST (SP)+；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ET0：
、MAR
例3：
JMP X(PC)；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ET0：
PC MAR
ET2：
M MDR D
位移量
ET3：
PC+D PC
、MAR
PC+1 PC
ET1：

## Slide 164
SP-1 SP
MDR M
DT1：
PC MDR
在DT形成子程序入口；在ET保存返回地址，并转
子程序入口。
DT0：
、MAR
例：
JSR（R2）；
FT0：
M IR，
PC+1 PC
ET0：
R2 MAR
ET1：
M MDR C
子程序入口
C PC
、MAR
返回地址压栈
ET2：
ET3：
转子成功：
R
（R）
（R)+
（SP)+
（PC)+
入口在R中
（6）转子指令JSR
入口在M中
入口在M堆栈
容易被遗漏

## Slide 165
归纳微命令,综合化简条件,用组合逻辑电路实现。
读令R=
例：
FT0
+MOV(ST1+ST4+……)
CPPC =
FT0
+……
P
+MOV(ST2+DT1) X P
+……
三、微命令的综合与产生
组合逻辑方式的缺点：
（1）设计不规整
（2）不容易修改或扩展
结合指令系统，将所有的微命令的产生条件列出，并进行逻辑综合、化简，最后用逻辑电路来实现。
如果增加一条指令？

## Slide 166
3.4.5 微程序控制

## Slide 167
1. 若干微命令编制成一条微指令，控制实现一步操作；
2. 若干微指令组成一段微程序，解释执行一条机器指令；
3. 微程序事先存放在控制存储器中，执行机器指令时再取出。
CPU的构成
引入了程序技术，使设计规整；
引入了存储逻辑，使功能易于扩展。
原理、部件与工作过程
一、基本思想

## Slide 168
二 、 组成原理
1.主要部件
（1）控制存储器CM
功能：
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
存放微程序。
CM属于CPU，不属于主存储器。
与主存的区别：
①控制存储器在CPU中、而主存不是
②控制存储器是一个ROM，而主存是ROM和RAM
③控制存储器容量比主存小
④控制存储器字长比主存长
⑤控制存储器速度比主存快

## Slide 169
（2）微指令寄存器 µIR
功能：
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
存放现行微指令。
微命令字段：
提供一步操作所需的微命令。
微地址字段：
指明后续微地址的形成方式。
提供微地址的给定部分。
(微操作控制字段)
(顺序控制字段)

## Slide 170
（3）微地址形成电路
功能：
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
提供两类微地址。
微程序入口地址：
由机器指令操作码形成。
后续微地址：
由微地址字段、现行微地
址、运行状态等形成。

## Slide 171
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
取指微指令
三、工作过程
（1）取机器指令
CM
取指微指令
µIR
控制存储器
取指微指令
微命令字段 微地址字段
译码器
微命令序列
IR
微命令字段
译码器
控制存储器
微命令
主存
机器指令
微命令字段 微地址字段
IR
译码器
微命令序列

## Slide 172
IR
操作码
微地址形成电路
入口
µAR
微命令字段
CM
首条微指令
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
取指微指令
控制存储器
取指微指令
微命令字段 微地址字段
译码器
微命令序列
IR
控制存储器
微命令字段 微地址字段
译码器
微命令序列
微地址
形成电路
IR
微地址寄存器
微地址
形成电路
控制存储器
微地址寄存器
微命令字段 微地址字段
（2）转微程序入口
（3）执行首条微指令
控制存储器
译码器
µIR
µIR
译码器
微命令字段 微地址字段
微命令序列
微命令
操作部件

## Slide 173
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
（4）取后续微指令
微地址字段
现行微地址
运行状态
微地址形成电路
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址
形成电路
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址寄存器
后续微地址
µAR
微地址
形成电路
控制存储器
CM
后续微指令
µIR
微地址寄存器
微命令字段 微地址字段

## Slide 174
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址
形成电路
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址寄存器
微地址
形成电路
微地址寄存器
微命令字段 微地址字段
（5）执行后续微指令
同（3）
（6）返回
微程序执行完，返回CM存放取指微指令的固定单元。

## Slide 175
微指令的编码方式与微地址的形成方式
一、.格式分类
（1）垂直型微指令
优点：
一条微指令定义并执行几种并行的基本操作。
微指令短、简单、规整，便于编写微
程序。
缺点：
微程序长，执行速度慢；工作效率低。
（2）水平型微指令
一条微指令定义并执行一种基本操作。
优点：
缺点：
微指令长，编写微程序较麻烦。
微程序短，执行速度快。

## Slide 176
（3）混合型微指令
微指令不长，便于编写；微程序不长，执行速度加快。
在垂直型的基础上增加一些不太复杂的并行操作。

## Slide 177
二.编码方法
（1）直接控制法
例. 某微指令
微指令控制字段的每一位就是一个微命令，直接对应一种微操作。
不需译码，产生微命令的速度快；
信息的表示效率低。
C0 R W
1 1 1
C0=
0 进位初值为0
1 进位初值为1
R=
0 不读
1 读
0 不写
1 写
W=
微指令中通常只有个别位采用直接控制法。

## Slide 178
（2）分段直接编译法
例.对加法器输入端进行控制。
将微指令分为若干段，各段独立地通过译码电路定义其编码含义，一种字段编码对应表示一种微命令。
微指令中设置AI字段，控制
加法器的输入选择。
加法器
A
B
R、C
D、E
R、C
D、F
AI
3
010 C A
100 F B
…
001 R A
010 C A
011 D B
011 D B
？
微命令分组原则：
同类操作中互斥的
微命令放同一字段。
不能同时出现
C
D

## Slide 179
操作唯一；
加法器A输入端的控制命令放
AI字段，B输入端的控制命令
放BI字段。
加法器
A
B
R、C
D、E
R、C
D、F
000 不发命令
010 C A
100 E A
001 R A
011 D A
C
D
AI BI
3 3
010 C A
000 不发命令
010 C B
100 F B
001 R B
011 D B
011 D B
AI：
BI：
一条微指令能同时
提供若干微命令，便于组织各种操作。
编码较简单；

## Slide 180
（3）分段间接编译法
例.
微命令由本字段编码和其他字段解释共同给
出。
C =
C A
1) 设置解释位或解释字段
解释位
1 A为某类命令
0 A为常数
2) 分类编译
按功能类型将微指令分类，分别安排各类微
指令格式和字段编码，并设置区分标志。

## Slide 181
微程序存储与微地址形成
（1）存储的一般原则
①微指令存储规整
②寻址方便

## Slide 182
（2）微地址形成思路
微地址=
分区首地址
+相对偏移量
如何确定分区首地址？
如何确定去区内偏移？
操作码，寻址方式等。
时序引导
由微指令功能段引导
如何形成微地址？？？

## Slide 183
指令操作码
1.微程序入口地址的形成
三、 微地址形成方式
微程序入口
功能转移
（1）一级功能转移
各操作码的位置、位数固定，一次转换成功。
入口地址 = 页号，操作码
作为入口地址的低位部分

## Slide 184
例.
机器指令1
0F(8位)
入口地址=000FH
CM
机器指令2
10(8位)
入口地址=0010H
000F
0010
无条件转 微地址1
微地址1
微程序1
无条件转 微地址2
微地址2
微程序2
功能转移
功能转移
0页

## Slide 185
（2）二级功能转移
各类指令操作码的位置、位数不固定，需两次转换。
分类转：
指令类型标志
区分指令类型
功能转：
指令操作码
区分操作类型
例.某指令系统：
双操作数指令的操作码占4位，其中
高两位为00，即双操作数指令类型标志；
单操作数指令的操作码占6位，其中
高两位为01，即单操作数指令类型标志。

## Slide 186
加法指令
0001(4位)
CM
减法指令
0010(4位)
无条件转 100000
1000000001
无条件转 1000
功能转移
功能转移
求补指令
011100(6位)
(1K)
分类转移
给定入口高6位
1000000010
无条件转 加法地址
无条件转 减法地址
分类转移
给定入口高4位
1000011100
无条件转 求补地址
加法地址
加法微程序

## Slide 187
（3）用可编程逻辑阵列PLA实现功能转移
入口地址 1
PLA
IR
入口地址 2
2.后续微地址的形成
（1）增量方式
以顺序执行为主，辅以各种常规转移方式。

## Slide 188
由机器指令操作码寻找到微程序入口地址的过程叫做 [填空1] 。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 189
如果寻址方式采用自减型寄存器间接寻址，则操作数在 [填空1] 中
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 190
在微程序控制中，机器指令和微指令的关系是（ ）。
每一条机器指令由一段微程序解释执行
每一条机器指令由一条微指令解释执行
每一条微指令由一条机器指令解释执行
每一段微程序由若干条机器指令解释执行
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 191
相对于微程序控制器，组合逻辑控制器的特点是（ ）。
指令执行速度慢，指令功能易于修改和扩展
指令执行速度慢，指令功能不易于修改和扩展
指令执行速度快，指令功能易于修改和扩展
指令执行速度快，指令功能不易于修改和扩展
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 192
中断方式区别于转子的主要特点是（ ）。
要保存返回地址
能处理复杂事态
中断具有随机性
中断要进行程序切换
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 193
顺序：现行微地址+1。
跳步：现行微地址+2。
无条件转移：现行微指令给出转移微地址。
CM
A
A+1
A+2
B
B
条件转移：现行微指令给出转移微地址和转移条件。
B
转移条件 C
C
(条件满足)
(条件不满足)
转微子程序：现行微指令给出微子程序入口。
转移条件 C
D
D
微子程序
返回微主程序：现行微指令给出寄存器号。
A+1
R
R

## Slide 194
微指令
给定后续微地址
高位部分
（2）断定方式
由直接给定和测试断定相结合形成微地址。
给定部分 断定条件
指明后续微地址低
位部分的形成方式
例1.
微指令
D（给定） A（条件）
2位
位数可变
微地址10位，
约定：
A=
01
10
微地址低4位为操作码，D给定高 位；
微地址低3位为机器指令目的寻址方式
微地址低3位为机器指令源寻址方式
6
7
11
编码，D给定高 位；
编码，D给定高 位。
7
16路分支
8路分支
8路分支

## Slide 195
例2.
微指令
设微地址10位，4个状态触发器T1～T4，
微程序可按它们的状态转移。
给定
D A B 后续微地址
00001010
D(8位) A(2位) B(2位)
条件
A 低位地址
00 0
01 1
10 T1
11 T2
B 最低位地址
00 0
01 1
10 T3
11 T4
00
01
0000101001
01
10
T3
0
1
0000101010
0000101011
10
11
T1
T4
00
01
10
11
0000101000
0000101001
0000101010
0000101011

## Slide 196
四、 微程序控制方式优缺点及应用
1.优点
（1）设计规整，设计效率高；
（2）易于修改、扩展指令系统功能；
（3）结构规整、简洁，可靠性高；
（4）性价比高。
2.缺点
（1）速度慢
访存频繁
转移较多
（2）执行效率不高
3.应用范围
用于速度要求不高、功能较复杂的机器中。
未充分发挥数据
通路本身具有的
并行能力

## Slide 197
模型机微程序设计
1.时序系统
P
微指令周期
微指令
打入 µIR
二级时序：
控制数
据通路
操作
结果打
入目的
地，
读取后续
微指令
后续微
地址打
入 µAR

## Slide 198
2.微指令格式
按数据通路各段操作划分字段，同类操作中互斥
的微命令放同一字段。
（1）格式
数据通路操作
辅助操作
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
顺序控制
访存操作
（2）各字段功能
1）数据通路操作
AI：
A输入选择
000 无输入
001
Ri A
010
C A
011
D A
100
PC A
R0～R3、SP、PC

## Slide 199
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
BI：
B输入选择
000 无输入
001
Ri B
010
C B
011
D B
100
MDR B
SM：
ALU功能选择
S3S2S1S0M
C0：
初始进位选择00 0→C0 ,01 1 →C0 , 10 PSW0 →C0
S：
移位选择 00 DM,01 SL,10 SR,11 EX
ZO：
结果分配
000 不发 001
CPRi
R0～R3、PSW
R0～R3、SP、PC、PSW
010 CPC 011 CPD 100 CPIR 101 CPMAR
110 CPMDR 111 CPPC

## Slide 200
2）访存操作
EMAR、R、W
3）辅助操作
00 无操作
01 开中断
10 关中断
11 SIR
4）顺序控制
增量
断定
9种
指明微地址形成方式

## Slide 201
0000 顺序执行
SC：
0001 无条件转移 （微指令高8位提供转移微地址）
0010 按操作码分支
0011 按OP与DR(目的寻址是寄存器直接寻址或非寄存器直接寻址)断定转移
0100 按J(转移成功与否)与PC(寄存器是否为PC)断定转移
0101 按源寻址方式转移
0110 按目的寻址方式转移
0111 转微子程序
1000 返回微主程序
增量
断定
增量

## Slide 202
按指令执行顺序编写：
取机器指令
SC=0000
功能转移
执行
按操作码编码顺序，逐级分类编写：
MOV指令、
双操作数指令、
单操作数指令、
转移指令
（2）实现分支
将同类断定依据所对应的微地址放在相应的微地址
形成表中，用SC字段选取。
顺序执行
现行微地址+1
SC=0001
无条件转
现行微指令给出转移微地址
SC=0111
转微子程序
现行微指令给出微子程序入口
SC=1000
返回微主程序
从寄存器取返回微地址
3.微程序的编制
（1）编写顺序

## Slide 203
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
M IR：
微地址00
000 000 00000 00 00 000 1 1 0 11 0000
微地址01
100 00010010 01 00 111 0 0 0 00 0000
PC+1 PC：
按操作码分支：
微地址02
000 00000000 00 00 000 0 0 0 00
0010
（3）微指令实例(取机器指令)